CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE SERVICII

- INTRODUCERE

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din Documentatia de Atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza caruia fiecare Ofertant va elabora oferta (Propunerea Tehnica / Propunerea Financiara).

Modul de prezentare a ofertei tehnice va urmari pas cu pas cerintele caietului de sarcini, asigurand regasirea usoara intre capitolele/cerintele pentru ofertant/contractant versus modalitatea de indeplinire.

- CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII/ LUCRARI

  - Informatii despre Entitatea contractanta / Information about contracting Entity

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”) este singurul producator de energie electrica prin procedee nucleare din Romania, precum si de combustibil nuclear de tip CANDU 6.

Compania are sediul social la Bucuresti, in strada Polona nr. 65, sector 1, si detine doua sucursale fara personalitate juridica:

- Sucursala Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda („CNE Cernavoda”) care opereaza Unitatile 1 si 2 si care produce energie electrica si energie termica. Unitatile 1 si 2 sunt untitati de tip CANDU (CANada Deuterium Uranium) avand o capacitate instalata de circa 700 MWe fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire.

- Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti („FCN Pitesti”) este producator calificat de combustibil nuclear de tip CANDU 6 si acopera in intregime necesitatile de operare ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda.

Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei.

  - Informatii despre contextul care a determinat achizitia de servicii/ lucrari

Pentru continuarea programului de Urmarire a Comportarii Constructiilor (U.C.C) cu specific clasic aflate in patrimoniul CNE Cernavoda se impune achizitionarea de servicii privind urmarirea curenta, respectiv urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia Turbogeneratorului, care se desfasoara conform normativelor, folosind metode si mijloace de masurare specifice acestei activitati.

Conform legislatiei in vigoare activitatea U.C.C. este una continua pe toata perioada cat pe platforma CNE se desfasoara activitati.

Activitatile care fac parte din cadrul serviciilor care se achizitioneaza se vor desfasura conform prevederilor din “Normativul privind comportarea in timp a constructiilor- Indicativ P130-1999”, si „Normativul privind Urmarirea Comportarii Constructiilor ” cod SN-432 1-STD-17501-UCC Rev 1.

  - Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea contractanta: N/A

  - Alte initiative / proiecte / programe asociate achizitiei de servicii/ lucrari: N/A

- DESCRIEREA SERVICIILOR/ LUCRARILOR SOLICITATE

Servicii privind Urmarirea Comportarii Constructiilor cu specific clasic la CNE Cernavoda

- OBIECTUL ACHIZITIEI

Scopul acestei achizitii este de a asigura servicii privind Urmarirea Comportarii in timp a Constructiilor cu specific clasic aflate in patrimoniul CNE Cernavoda. Aceasta activitate consta in urmarirea curenta prin inspectarea obiectivelor cu specific clasic, urmarirea speciala prin efectuarea de masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului de 700 MW si intocmirea unui raport anual de sinteza privind intreaga activitatea de Urmarire a Comportarii Constructiilor la CNE Cernavoda.

- CANTITATE

Seturi de rapoarte la termenele solicitate la cap. 7 din prezentul Caiet de Sarcini.

- CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA

Serviciile privind urmarirea comportarii constructiilor cu specific clasic la CNE Cernavoda constau in urmatoarele activitati:

6.1.  Urmarire curenta a comportarii constructiilor la CNE Cernavoda:

Urmarirea curenta a comportarii constructiilor consta in examinarea vizuala a starii elementelor structurale si nestructurale precum si a finisajelor de la obiectivele din patrimoniul CNE Cernavoda, completarea Jurnalului Evenimentelor si intocmirea de rapoarte continand constatarile realizate in urma efectuarii acestei activitati precum si propuneri de remediere a defectelor identificate. Rapoartele se intocmesc trimestrial si se predau la termenelele stabilite in paragraful 7.2.1.

Constructiile pentru care se efectueaza urmarirea curenta sunt urmatoarele:.

6.1.1  Incinta Unitatii 1

# Unitatea 0

Statia de tratare chimica a apei, Corp electric servicii proprii comune, Statia de inalta tensiune 110kV pentru alimentarea serviciilor proprii comune, Gospodaria trafo pentru alimentarea statiei de servicii proprii de inalta tensiune, Gospodaria trafo servicii proprii comune, Canale si retele cabluri servicii proprii comune, Retea de alimentare cu caldura a obiectelor din incinta, Centrala termica de pornire, Statia de pompare combustibil lichid si ulei tr.I, Statia de pompare combustibil lichid si ulei tr.II, Depozit de pacura si combustibil usor, Depozit de ulei trafo si turbina, Statia Diesel de siguranta pentru servicii proprii comune, Estacada retele termoficare in incinta, Depozitul de gaze tehnice, Depozitul de oxigen si acetilena, Depozitul de echipamente (Pav#3), Separatori de pacura, Gospodaria de alimentare cu motorina a grupurilor Diesel servicii proprii comune, Statia de pompe apa potabila, Rezervoare apa potabila, Statia de pompe apa incendiu (I+II), Rezervoare pentru apa incendiu (I+II), Remiza PSI, Depozitul de deseuri chimice neradioactive, Statia de filtrare apa potabila din foraje, Statie de clorinare, Zona de receptie pentru CNE Cernavoda, Depozit de hidrogen, Stalpi de iluminat, Corp Poarta 3 (PCA#3).

Acolo unde exista penetratii etansate la foc in peretii cladirilor mentionate se va verifica si integritatea etansarii acestora.

# Unitatea 1:

Sala Masini, Corp Degazori, Corp Electric, Corp racitori, Corp de legatura K-L, Cladirea Diesel de Rezerva, Gospodaria de transformatori servicii proprii bloc, Gospodaria de transformatori evacuare putere bloc,  Retea de alimentare cu caldura a obiectelor din incinta, Estacada retele termoficare in incinta, Gospodaria de alimentare cu motorina a grupurilor Diesel de rezerva, Statie pompe apa tehnica si apa circulatie, Casa Sitelor, Laborator NDE, Canale si retele cabluri servicii proprii comune, Pavilion de coordonare (Pavilion 1),  Corp poarta (PCA#1), Centrul de pregatire a personalului (Pavilion 2), Pavilion administrativ pentru doua unitati in exploatare U1+U2 (Pavilion 0), Stalpi de iluminat.

6.1.2 Incinta Unitatea 2

Sala Masini, Corp Degazori, Corp Electric, Corp Racitori, Corp de legatura K-L, Cladirea Diesel de Rezerva, Casa Sitelor, Casa pompe apa tehnica si apa circulatie, Gospodaria de transformatori servicii proprii bloc, Gospodaria de transformatori evacuare putere bloc, Canale si retele cabluri servicii proprii comune, Retea de alimentare cu caldura a obiectelor din incinta, Estacada retele termoficare in incinta, Gospodaria de alimentare cu motorina a grupurilor Diesel de rezerva, Corp Poarta 2, Pavilion Inginerie (New Office Building), Arhiva Unitatea 2 (Pavilion 8), Arhiva Documente din zona B (langa Atelier SSG Spalatorie, Pantograf),  Ateliere de intretinere si reparatii in zona B, Birouri admistrative in zona B, Stalpi de iluminat.

6.1.3  Cladiri exterioare CNE Cernavoda

Laboratorul Control Mediu, Turnul Meteo, Garaje, Depozite Port Columbia, Corp Garda-Saligny, Campus 1, Campus 2, Campus 3, Anexe Campus, Stalpi de iluminat in Campus, Poduri si podete din Campus, Locuinte de interventie in Cernavoda (Blocuri A1, T1, T2, T3), Camin 150 locuri Cernavoda,  Locuinte de serviciu din Constanta (bloc Bogdan Voda), Centrul de Control al Urgentelor pe Amplasament din Cernavodala si din Constanta (la parterul blocului FE5), Dispensar CNE.  In masura in care, pe parcursul derularii contractului cladirile vor fi scoase din patrimoniul SNN, acestea nu vor mai face obiectul urmaririi curente dupa instrainare.

6.2  Urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului de la Unitatile 1 si 2

Aceasta activitate consta in efectuarea de masuratori, folosind aparatura specifica, ale parametrilor vibratiilor la fundatia turbogeneratorului de 700 MW, avand 1500 rotatii/minut, intocmirea de rapoarte continand rezultatele masuratorilor, analiza si interpretarea acestora. Rapoartele se intocmesc dupa fiecare etapa de masuratori si se predau la termenele stabilite in paragraful 5.2.2.

6.2.1 Masuratorile de vibratii se efectueaza trimestrial la fundatia turbogeneratorului de 700 MW din Sala Masini de la Unitatile 1 si 2.

6.2.2 Masuratorile de vibratii la fundatia a turbogeneratorului la pornirea si la oprirea acestuia se efectuaza in perioada Opririlor Planificate, alternativ la fiecare dintre Unitatile 1 si 2 , o data pe an.

6.2.3  Interpretarea masuratorilor de vibratii va fi efectuata de catre ingineri proiectanti de specialitate in domeniul constructiilor.

6.3 Intocmirea raportului anual de sinteza privind activitatea de Urmarire a Comportarii Constructiilor la CNE Cernavoda

Raportul anual de sinteza se va intocmi pentru intreaga activitate de Urmarire a Comportarii Constructiilorcu specific clasic la CNE Cernavoda realizata atat prin urmarire curenta la constructii cu specific nuclear si clasic, cat si prin urmarirea speciala a constructiilor cu specific clasic, nuclear, hidrotehnic si de urmarire a nivelului si chimismul apelor subterane. Intocmirea raportului anual de sinteza consta in analizarea rapoartelor intocmite de prestator, cat si de ceilalti prestatori de specialitate ale caror rapoarte vor fi puse la dispozitia prestatorului de catre achizitor in luna ianuarie a anului urmator de derulare pentru anul anterior.

Activitatile care fac parte din cadrul serviciilor care se achizitioneaza se vor desfasura conform prevederilor din  “Normativ privind comportarea in timp a constructiilor”- indicativ  P130-1999, documentul SN-432.1-STD-17501-UCC Rev. 1 “Normativ privind urmarirea comportarii constructiilor SNN PE- 432.1/2001”, elaborat de CITON,  respectiv Normativ PE 432/ 1993-“Normativ privind urmarirea comportarii constructiilor CNE”, emis de Ministerul Energiei.

6.4 CERINTE TEHNICE

6.4.1 Urmarirea curenta se va efectua de catre o firma cu specific de proiectare in domeniul, cel putin, constructii civile si industriale (persoana juridica) care detine personal tehnic specializat cu experienta

de minim 5 ani in desfasurarea activitatilor specifice serviciilor solicitate (conform pct.1 din tabelul de mai jos).

| Nr. Crt. | Activitatea | Specialitatea | Numar minim de personal solicitat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urmarire curenta a comportarii constructiilor la CNE Cernavoda. Intocmirea raportului anual de sinteza privind activitatea de Urmarire a Comportarii Constructiilor la CNE Cernavoda. | Inginer constructor proiectant | 3 |
| 2 | Urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului de la Unitatile 1 si 2. | Inginer profil tehnic conform paragraf 6.4.2 | 2 |
| 3 | Interpretarea rezultatelor masuratorilor de vibratii. | Inginer constructor proiectant | 2 |

6.4.2 Masuratorile de vibratii la fundatia turbogeneratorului de 700 MW se vor efectua de catre personal tehnic specializat si cu experienta in domeniul masurarii vibratiilor la fundatia turbogeneratoarelor cu 1500 rotatii/minut (conform pct.2 din tabelul de mai sus). Personalul trebuie sa aiba studii tehnice in unul din domeniile inginerie in constructii, inginerie electrica/energetica, inginerie in achizitii de date, electronica sau fizica si sa faca dovada experientei in efectuarea masuratorilor de vibratii la fundatia/structura de rezistenta a turbogeneratoarelor.

6.4.3 Rezultatele masuratorilor vor fi analizate si interpretate de catre personal specializat cu experienta in domeniul serviciilor solicitate (conform pct.3 din tabelul de mai sus).

6.4.4 Se vor intocmi rapoarte trimestriale privind activitatea de Urmarire Curenta a Comportarii Constructiilor la CNE Cernavoda se realizeaza prin analiza de catre proiectanti de specialitate a rapoartelor de urmarire curenta a comportarii constructiilor cu specific clasic si constructii hidrotehnice (conform pct.1 din tabelul de mai sus).

Rapoartele trebuie sa contina:

- includerea aspectelor ce tin de imbatranirea constructiilor (degradarea sub actiunea factorilor dependenti de timp) in activitatea de UCC;

-  definirea criteriilor de acceptare, respectiv a valorilor limita pentru parametrii urmariti si raportarea la acestea in activitatea de UCC;

-  determinarea evolutiei in timp a parametrilor urmariti pe baza istoricului inregistrarilor.

6.4.5 Se vor intocmi rapoarte trimestriale pentru masuratori de vibratii la fundatia Turbogeneratorului, de catre ingineri de specialitate (conform pct.2 din tabelul de mai sus). Vor mai fi intocmite si rapoarte in timpul opririlor planificate.

6.4.6 Se vor intocmi rapoarte trimestriale privind interpretarea rezultatelor masuratorilor de vibratii la fundatia Turbogeneratorului de catre ingineri de specialitate (conform pct.3 din tabelul de mai sus). Vor mai fi intocmite si rapoarte in timpul opririlor planificate.

6.4.7 Se va intocmi raportul anual privind activitatea de Urmarire a Comportarii Constructiilor la CNE Cernavoda care se elaboreaza prin analiza de catre proiectantii de specialitate ai rapoartelor de urmarire curenta si speciala  a comportarii constructiilor cu specific nuclear, clasic si constructii hidrotehnice (conform pct.1 din tabelul de mai sus).

6.5  CERINTE MINIMALE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

In cadrul ofertei tehnice se vor pezenta urmatoarele documente:

- Lista personalului cu demonstrarea calificarii si a experientei profesionale in domeniul serviciilor solicitate prin atasare de CV-uri/documente justificative;

- Lista aparaturii specifice  pentru masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului cu 1500 rotatii /minut;

- Prestatorul serviciilor va prezenta certificate de verificare metrologica/certificate de etalonare sau alt document echivalent, valabile la data prestarii serviciilor pentru toate echipamentele de masura si control utilizate la CNE Cernavoda.

- Lista subcontractantilor care participa la prestarea serviciilor solicitate prin atasare de CV-uri/documente justificative.

- TERMEN  DE  LIVRARE / PRESTARE SI DURATA DE EXECUTIE

# 7.1    Termenul de finalizare a contractului este 50 luni de la semnarea contractului.

# 7.2    Termenele de predare a rapoartelor sunt esalonate astfel:

# 7.2.1 Rapoartele de urmarire curenta se predau pana la urmatoarele termene:

# 28.06.2024, 30.09.2024, 29.11.2024, 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 28.11.2025,

# 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 27.11.2026; 31.03.2027, 30.06.2027, 30.09.2027,	 29.11.2027, 31.03.2028.

# 7.2.2  Rapoartele privind rezultatele si interpretarea masuratorilor de vibratii  se predau pana la

# urmatoarele termene:

# -  Masuratori de vibratii trimestriale

# 28.06.2024, 30.09.2024, 29.11.2024, 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 28.11.2025,

# 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 27.11.2026; 31.03.2027, 30.06.2027, 30.09.2027,	 29.11.2027, 31.03.2028.

# - Masuratori de vibratii in Opriri Planificate: 31.07.2024, 31.07.2025, 31.07.2026, 31.07.2027.

# 7.2.3 Rapoartele anuale de sinteza privind activitatea de Urmarire a Comportarii Constructiilor la

# CNE Cernavoda se predau la urmatoarele termene:

# 28.02.2025, 27.02.2026, 26.02.2027, 28.02.2028.

NOTE:

- Activitatile din prezentul caiet de sarcini, care vor interfera cu lucrarile aferente proiectului Retehnologizarii Unitatii 1, vor fi  replanificate prin Act Aditional.

- In cazul in care ulterior semnarii contractului se va modifica frecventa opririlor planificate, programul activitatii de masuratori de vibratii (numarul si data livrabilelor) se va modifica prin Act Aditional.

- CERINTE / PRESCRIPTII / STANDARDE / ACTE NORMATIVE / ALTELE SIMILARE APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI

- Normativ privind comportarea in timp a constructiilor indicativ P 130–1999;

- Normativ privind urmarirea comportarii constructiilor indicativ SNN PE-432.1/2001;

- Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic P100-3;

- SR-6910/2012 – Vibratii admisibile;

- STAS-12667/88 – Vibratii mecanice ale masinilor rotative mari cu turatii cuprinse intre             10-200 r.p.s.;

● Standarde si norme CNCAN

- NSN16 -privind supravegherea, intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pt instalatiile nucleare;

- NSN17 - privind managementul imbatranirii pt instalatiile nucleare.

● Standarde si ghiduri IAEA:

- NP-T-3.5 – Ageing Management of Concrete Structures in Nuclear Power Plants;

- SRS-82 rev 1/ 2020 – Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL);

- SSG-48 – Ageing Management and Developement of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants.

9.  DOCUMENTATIE INSOTITOARE

9.1- cea care se pune la dispoziţie de beneficiar pentru intocmirea ofertei:

Normativ privind urmarirea comportarii constructiilor SNN PE-432.1/2001, subcapitolul# 4.1.  Urmarirea Curenta” si capitolul# 6 „ Urmarirea speciala la vibratii a fundatiei turbogeneratorului”.

9.2 - cea care se emite de contractant:

9.2.1  Elaborare proceduri privind „Urmarirea Curenta la Cladirile Clasice”, respectiv „Urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului” – in termen de 15 zile de la semnarea contractului si transmiterea catre beneficiar pentru verificare si aprobare.

9.2.2  Rapoarte privind inspectiile de urmarire curenta la constructiile cu specific clasic de la CNE Cernavoda, avand in vedere ca acestea sa contina obligatoriu si criterii de acceptare.

9.2.3  Rapoarte privind urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului;

9.2.4  Raport anual de sinteza privind urmarirea comportarii constructiilor la CNE Cernavoda;

Documentatiile mentionate la pct. 7.2 se vor preda in 2 exemplare pe hartie si o copie pe suport electronic (format editabil word, excel pentru grafice tendinta, pdf) pe CD.

10.  DATE DE INTERFATA

Accesul prestatorului in zonele de lucru va fi asigurat conform paragraf 15.

11.  CERINTE DE TESTARE SI FIABILITATE

N/A

12.  GARANTII

Prestatorul trebuie sa garanteze faptul ca toate serviciile furnizate se vor efectua in maniera corespunzatoare cu standardele, practicile si codurile industriale acceptate.

Refacerea oricarui serviciu executat sau parte din acesta care necesita sa fie corectat sau sa fie reexecutat conform standardelor in vigoare va fi efectuata pe cheltuiala prestatorului.

13.  CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE SECURITATE CIBERNETICA

13.1  Cerinte de asigurare a calitatii

- Prestatorul activitatii 6.1; 6.3; 6.2.3; 6.4.3; 6.4.4; 6.4.6; 6.4.7 va detine un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele normei CNCAN NMC -05.

- ISO 9001/2015 pentru activitatile prestate de la par. 6.2.1, 6.2.2, respectiv pentru cerintele tehnice de la par. 6.4.2 si 6.4.5;

- Autorizatie CNCAN a prestatorului, in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 69/2003, NMC-05, pentru domeniul specific achizitiei, cel putin pentru domeniul “studii pentru sisteme din partea conventionala a instalatiilor nucleare” sau declaratie pe proprie raspundere ca va obtine aceasta autorizatie pana la semnarea contractului;

- Prestatorul trebuie sa fie evaluat de CNE Cernavoda, conform prevederilor normei NMC-06, norme aprobate prin Ordin al presedintelui CNCAN nr.70/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- In vederea calificarii ca furnizor al CNE Cernavoda, ofertantul va transmite chestionarul de autoevaluare,  utilizand formularul  FPC 1182 rev.4, completat si semnat de prestatorul serviciilor daca acesta nu detine deja raport de calificare ca furnizor al CNE Cernavoda pentru domeniul specific achizitiei.

La propunerea tehnica se vor atasa si copiile dupa documentele solicitate in formularul FPC 1182 rev.4.

13.2  Cerinte de securitate cibernetica: N/A

13.3  Cerinta de autorizare a contractantului

14. CERINTE DE PROTECTIE A MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII SI PREVENIRE A INCENDIILOR

14.1 Cerinte de protectia mediului: N/A

14.2 Cerinte de securitatea muncii si prevenire a incendiilor

Intre CNE Cernavoda si Prestator se va incheia “Conventia de Securitatea, Sanatatea Muncii si PSI” in care vor fi identificate aspectele de securitatea muncii, radioprotectie si PSI, precum si masurile necesare a fi luate (model anexat la prezentul Caiet de Sarcini). De asemenea echipamentul de protectie va fi asigurat de catre prestator.

15.  CONDITII DE ACCES

Certificat de acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata, conform ordin CNCAN nr. 98/2021.

Personalul prestatorului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a)  Sa detina ecuson magnetic permanent pentru acces in incinta CNE Cernavoda. Pentru aceasta trebuie sa promoveze urmatoarele cursuri :

- UA 007	Curs introductiv general, cu durata de 8ore;

- CB 001	Curs calificare radioprotectie, cu durata de 8 ore;

b)  Sa fie calificat sef de lucrare. Calificarea este necesara pentru  prestarea serviciilor de masuratori de vibratii in zona 3 radiologica.

Pentru aceasta trebuie sa promoveze urmatoarele cursuri:

- BB 001	Bazele securitatii muncii. Cultura de securitate a muncii, cu durata de 4ore;

- BB 002	Principii de protectia muncii, cu durata de 8ore;

- BB 003	Protectie mecanica, cu durata de 8 ore;

- BB 004	Protectie electrica, cu durata de 8 ore;

- BB 005	Protectie termica, cu durata de 8 ore;

- BB 006	Protectie chimica, cu durata de 8 ore;

- BB 007	Pericole diverse, cu durata de 8 ore;

- BB 008	Prevenirea si stingerea incendiilor, cu durata de 8 ore;

- BB 010	Exercitii practice de securitatea muncii, cu durata de 16 ore;

- BB 011	Protectia mediului, cu durata de 8 ore;

- DA 003	Safety work plan preparation, cu durata de 3 ore;

- HP  001	Fundamente de performante umane, cu durata de 8ore;

- PB  003  Citirea schemelor de functionare, cu durata de 8ore;

- UB 009  Delimitarea zonelor de risc pentru sefii de lucrare, cu durata de 3ore;

- UB 008 Prevenirea introducerii materialelor straine in sistemele centralei, cu durata de 4 ore;

- UB 006	IPEL si ADEL pentru sefii de lucrare, cu durata de 3ore;

- VB 020	Curs calificare sef de lucrare, cu durata de 16 ore.

Cursurile specificate mai sus vor fi efectuate obligatoriu de catre personalul prestatorului la sediul achizitorului, in primul an de la semnarea contractului.

Ca alternativa, pentru efectuarea masuratorilor de vibratii prestatorul poate subcontracta serviciile de sef lucrare printr-o firma detinatoare de personal calificat pentru aceasta activitate cu respectarea cerintelor legale din contractul incheiat intre achizitor si prestator, aducand acte doveditoare in acest sens beneficiarului.

Personalul sa fie apt din punct de vedere medical , declarat de un specialist in medicina muncii.

Personalul sa fie apt din punct de vedere psihologic, declarat de catre un specialist autorizat.

Ofertantul declarat castigator va prezenta urmatoarele documente ale pesonalului propus in vederea prestarii serviciilor in zona radiologica:

- fisele medicale vizate in ultimele 12 luni, apt din punct de vedere medical, declarat de un specialist in medicina muncii;

- testarile psihologice efectuate in ultimele 12 luni, apt din punct de vedere medical, declarat de un specialist autorizat;

- toate informatiile necesare pentru initierea actiunii de eliberare a ecusonului de acces, inclusiv cazier judiciar fara antecedente penale.

16.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI

Cel mai bun raport calitate/pret.

17. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE : N/A

18.  CERINTE DE RECEPTIE SI CONDITII DE PLATA

Receptia se va face esalonat prin emiterea si avizarea Procesului Verbal de Receptie Servicii dupa predarea si acceptarea documentatiilor specificate la termenele stabilite prin Caietul de sarcini.

19. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A DOCUMENTELOR AFERENTE :  Romana

20.  CERINTE DE MANAGEMENT / GESTIONARE CONTRACT

Ofertantul va include in propunerea tehnica angajamentul ca prestatorul:

● va transmite achizitorului urmatoarele proceduri de lucru specifice:

-  procedura privind inspectii de urmarire curenta la cladirile cu specific clasic de la CNE Cernavoda;

- procedura privind urmarirea speciala prin masuratori de vibratii la fundatia turbogeneratorului;

-  procedura privind intocmirea intocmirea raportului anual de sinteza pentru activitatea de urmarire a comportarii constructiilor la CNE Cernavoda.

● nu va incepe prestarea serviciilor pana la acceptarea procedurilor de catre Achizitor

Procedurile specifice pentru activitatile de urmarire a comportarii constructiilor cu specific clasic (urmarirea curenta a comportarii constructiilor, urmarirea speciala prin masuratori de vibratii si  intocmire rapoartelor) vor fi transmise de prestator catre achizitor spre aprobare, inainte de inceperea serviciilor, in termen de 15 zile de la semnarea contractului.

Achizitorul va aviza procedurile in termen de 15 zile. Acest termen include si raspunsul prestatorului la eventualele observatii ale achizitorului.

Serviciile se vor efectua cu mijloacele si aparatura proprie a prestatorului;

21.  EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

Pe toata perioada derularii contractului, vor fi monitorizate toate serviciile prestate ale contractantului referitoare la calitatea serviciilor, corectitudinea si completitudinea documentatiei insotitoare, respectarea termenului de livrare, respectiv a termenului de garantie.

22.  CONSTRANGERI DE EXPLOATARE A CENTRALEI

Masuratorile de vibratii la oprirea si pornirea turbogeneratorului se efectuaza la termenele stabilite conform graficului de Oprire Planificata.

23. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRARII PE DURATA FABRICATIEI SI TRANSPORTULUI : N/A

24.  CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SAU DREPT DE PROPRIETATE

Partile contractante vor semna Acordul de confidentialitate, atasat la prezentul Caiet de Sarcini, care are drept scop protejarea datelor si informatiilor proprietate CNE Cernavoda sau a unor parti de la care CNE Cernavoda a obtinut drept de utilizare, date si informatii ce urmeaza sa

fie accesate / utilizate de catre Prestator pe durata si in legatura cu derularea contractului semnat cu CNE Cernavoda.

Nicio informatie nu va fi scoasa sau transmisa sub orice forma din zona Beneficiarului, doar daca exista aprobare scrisa din partea reprezentantului autorizat al Beneficiarului.

Beneficiarul va mentine strict confidential, si nu va remite catre o parte terta orice informatie cu privire la activitatile Prestatorului, incluzand dar fara limitare la datele oferite de Prestator, cu exceptia cazului in care exista aprobare scrisa din partea reprezentantului autorizat al Prestatorului.

Confidentialitatea datelor de la Prestator trebuie sa permita:

a)  folosirea documentelor in relatiile cu autoritatile de reglementare;

b) folosirea datelor si rapoartelor pentru derularea activitatilor specifice (ex.: studiu de cercetare dezvoltare).

25. ANEXE

1.  Acordul de confidentialitate

2.  Conventia de sanatatea, securitatea muncii si PSI

3.  Formularul  FPC 1182  rev.4  – Chestionar – Autoevaluare furnizor

4.  Formularul  FPC 1084  rev.1  – Fisa de control a documentelor/inregistrarilor