Anexa nr. 2

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Analiza estimativă și măsuri

privind funcționarea în bune condiții a Sistemului electroenergetic naţional

în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

# Prezentul document are ca obiective principale evaluarea consumului intern de energie electrică şi termică în cogenerare al ţării în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum și evaluarea resurselor financiare aferente.

La elaborarea acestui document au fost avute în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică, unde sunt stabilite Principiile de funcționare a piețelor de energie electrică.

Evidențiem principiul statuat la lit. n) a art. 3 din Regulementul menționat, conform căruia:

”(n) normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor de stocare a energiei și a întreprinderilor furnizoare de energie electrică pe baza evaluării efectuate de întreprinderile respective cu privire la viabilitatea economică și financiară a operațiunilor lor.”

De asemenea, au fost avute în vedere prevederile art.3 alin. (3) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE , conform cărora:

”(3) Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate în cadrul pieței interne de energie electrică în ceea ce privește intrarea pe piață, funcționarea pieței și ieșirea de pe piață, fără a aduce atingere competențelor rezervate statelor membre în relațiile cu țări terțe.”,

precum și ale art. 23 alin. (12) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care mentionează că :

„(12) Participarea la oricare piaţă de energie electrică este voluntară pentru participanţii la piaţă.”

A. Estimarea balanței producție - consum de energie electrică și termică în cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024

A1. Estimarea consumului brut de energie

Temperaturile medii lunare realizate în perioada noiembrie 2022 – martie 2023 au fost mai ridicate decât mediile lunare multianuale în tot intervalul. Cea mai mare abatere față de temperatura medie multianuală s-a înregistrat în luna ianuarie (mai cald cu 5,1 °C), iar cea mai mică în luna februarie (mai cald cu 0,9 °C).

În tabelul nr. 1 evidențiem valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii ani în lunile de iarnă prin raportare la norma climatologică standard.

| Tabelul nr. 1 | - | Valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii ani în lunile de iarnă și norma climatologică standard [ 0C ] |
| --- | --- | --- |
| Norma Luna 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3,8 Noiembrie 3,5 5 4,7 8,7 4,2 5,7 4,6 - -0,8 Decembrie -2 1,5 -0,8 2,3 2,9 1,1 0 - -1,9 Ianuarie -2,3 -6 0 -2,1 -0,7 -0,1 -0,8 3,2 -0,2 Februarie 4,7 0,5 -0,7 1,5 2,9 1,4 2,1 0,7 4,1 Martie 3,5 6,9 2,4 6,4 2,6 4,2 2,0 5,5 |

La nivelul anului 2023, din cauza prețului ridicat al energiei electrice, a evoluției mai lente a economiei precum și a producției de energie electrică realizată la nivelul prosumatorilor, prin utilizarea  panourilor fotovoltaice – producție care însă este încă dificil de înregistrat , consumul brut de energie electrică măsurat a înregistrat în prima jumătate a anului 2023 o scădere de peste 8 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

La data de 31 mai 2023, puterea instalată în panourile fotovoltaice ale prosumatorilor era de 867 MW. Pe fondul interesului crescut manifestat pentru instalarea de panouri fotovoltaice și a programelor derulate de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru iarna 2023 – 2024 s-a estimat punerea în funcțiune a unor capacități având o putere instalată de cca. 1.500 MW în astfel de instalații de producere a energiei electrice. Pentru producția aferentă acestora, care se scade din consumul estimat la nivel național, pe perioada de iarnă s-a considerat un grad de încărcare similar cu al centralelor electrice fotovoltaice pentru care există sisteme de măsură.

Evoluția consumului brut de energie electrică din ultimii ani, precum și informații privind valorile de consum înregistrate în perioada de iarnă 2022-2023 sunt prezentate în tabelele nr. 2 și 3 de mai jos:

| Tabelul nr. 2 | - | Valorile consumului intern brut de energie electrică realizate în ultimii ani în lunile de iarnă [ GWh ] |
| --- | --- | --- |
| Luna/Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ianuarie 5551 5630 5896 5671 5819 5593 5625 5536 4893 Februarie 4979 4971 5177 5313 5178 5141 5189 4858 4582 Martie 5176 5135 5204 5769 5266 5093 5551 5243 4751 Noiembrie 5019 5258 5277 5340 5091 5237 5142 4621 - Decembrie 5242 5638 5502 5733 5391 5528 5576 4880 - |
| Tabelul nr. 3 | - | Valorile consumului, producției la vârf și temperaturile realizate în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 |

| Luna | Noiembrie 2022 | Decembrie 2022 | Ianuarie 2023 | Februarie 2023 | Martie 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumul intern brut de energie electrică | [GWh] | 4621 | 4880 | 4893 | 4582 | 4751 |
| Vârful maxim de consum | [MW] | 7848 | 8250 | 8285 | 8354 | 7776 |
| Temperatura medie lunară realizată | [0C] | 6,4 | 2,3 | 3,2 | 0,7 | 5,5 |
| Temperatura medie lunară multianuală | [0C] | 3,8 | -0,8 | -1,9 | -0,2 | 4,1 |
| Abaterea față norma climatologică standard | [0C] | 2,6 | 3,1 | 5,1 | 0,9 | 1,4 |
| Vârful maxim de producție | [MW] | 8388 | 8410 | 9924 | 9691 | 8658 |

Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al țării aferent perioadei                                  1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, Dispecerul Energetic Național, denumit în continuare DEN, a considerat un scenariu mediu, cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale și un scenariu pesimist, cu temperaturi medii lunare mai scăzute cu până la 20C față de cele multianuale.

În scenariul mediu, pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2023 ÷ martie 2024, în ipoteza unor temperaturi similare celor multianuale, s-a aplicat o corecție pozitivă cu temperatura între 2 % și 7 % pentru fiecare lună, luând ca referinţă perioada similară din iarna 2022 ÷ 2023 în care temperatura medie a sezonului a fost cu aproape 2,5 ⁰C peste cea multianuală. S-a mai ținut cont de faptul că o parte din sărbătorile legale (25 decembrie 2023, 1 ianuarie 2024) nu se mai suprapun cu zilele de duminică, rezultând un număr mai mic de zile lucrătoare în perioada de iarnă. De asemenea, s-a luat în considerare și faptul că anul 2024 va avea 366 de zile, fiind bisect luna februarie va avea 29 de zile. Din valorile obținute s-au scăzut cca. 50 ÷ 100 GWh reprezentând producția estimată pentru prosumatori în luna respectivă. În aceste condiții, consumul intern brut prognozat în scenariul mediu pentru intervalul 01.11.2023 ÷ 31.03.2024 este de 24.400 GWh, cu cca. 2,8 % mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în iarna anterioară.

În scenariul pesimist, s-a făcut o analiză similară, considerând pentru fiecare lună temperaturi medii mai scăzute cu 1 ÷ 2 ⁰C decât cele multianuale, ceea ce determină un consum lunar cu până la 150 GWh mai mare decât în scenariul mediu. Consumul intern brut prognozat în acest scenariu pentru intervalul 01.11.2023 ÷ 31.03.2024 este de 25.150 GWh, cu cca. 6 % mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în sezonul de iarnă precedent.

Pentru aceeași perioadă, respectiv noiembrie 2023 – martie 2024, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, a prognozat un consum mediu 23.590 GWh, respectiv cu 0,6% mai mic față de valorile înregistrate în perioada similară a anului precedent.

Ținând cont de aceste ipoteze, prognozele de consum sunt prezentate în tabelul nr. 4 de mai jos:

| Tabelul nr. 4 | - | Consumul intern de energie electrică – valori estimate – medii lunare [GWh] |
| --- | --- | --- |

| Luna | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognoză DEN Scenariu mediu | 4.750 | 5.000 | 5.200 | 4.700 | 4.750 |
| Prognoză DEN Scenariu pesimist | 4.900 | 5.150 | 5.350 | 4.850 | 4.900 |
| Prognoză CNSP | 4.560 | 4.795 | 4.895 | 4.625 | 4.715 |
| Realizat Nov.2022 – Mart.2023 | 4.621 | 4.880 | 4.893 | 4.582 | 4.751 |

Având în vederea evoluția consumului de energie electrică din ultimele perioade de iarnă, dar și a faptului că estimările meteorologice de lungă durată au un grad ridicat de incertitudine, balanța producție – consum va conține ambele scenarii analizate de DEN, respectiv  scenariul mediu, în care consumul intern brut prognozat pentru intervalul 01.11.2023 ÷ 31.03.2024 este de 24.400 GWh, cu cca. 2,8 % mai mare decât valoarea de 23.727 GWh înregistrată în iarna anterioară, precum și  scenariul pesimist în care a fost prognozată o creștere a consumului la valoarea de 25.150 GWh, cu cca. 6 % mai mare decât consumul înregistrat în iarna 2022 – 2023.

A2. Estimarea producției de energie electrică și termică în cogenerare

În cadrul balanței de energii estimată pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 au fost incluși producătorii de energie electrică și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cu unități dispecerizabile, precum și o parte dintre producătorii de energie electrică și termică în cogenerare aferenți unităților administrativ teritoriale, considerați relevanți de către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice în Administrație. În vederea estimării producției, au fost avute în vedere unitățile de producție existente, cele puse în funcțiune în cursul anului 2023 (231 MW, în principal pe bază de producție din surse regenerabile), precum și grupurile scoase din funcțiune în anul 2023 (2 grupuri de 330 MW ale Societății ”Complexul Energetic Oltenia” S.A.)

Producțiile estimate și comunicate de producătorii clasici de energie electrică și de energie electrică și termică în cogenerare s-au bazat pe estimările din cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate în anul 2023, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate.

Pentru energia regenerapbilă s-au estimat producții de energie similare cu cele din sezonul anterior în centralele eoliene și în cele care funcționează pe biomasă, producții mai mari cu până la 50 % în cele fotovoltaice, ținând cont de puterile noi instalate în acest tip de centrale și, respectiv mai mici în centralele hidroelectrice, corespunzătoare unui sezon secetos.

Așa cum am menționat anterior, la nivelul prosumatorilor se estimează existența unei puteri instalată de circa 1.500 MW în perioada de iarnă, pentru producția aferentă acestora considerându-se un grad de încărcare similar cu al centralelor electrice fotovoltaice de puteri mari.

A3. Soldul de schimb de energie electrică

Referitor la soldul de import/export (tabelul 5), față de sezonul de iarnă anterior, în contextul unui consum estimat mai mare, DEN a considerat un sold de import pentru fiecare lună, pornind și de la evoluția schimburilor transfrontaliere din anii anteriori. În acest sens, valorile lunare ale soldului de import au fost estimate la 100 GWh (un total de 500 GWh) în scenariul moderat și 250 GWh în cel pesimist (un total de cca. 1.250 GWh).

Totodată, CNSP a estimat, pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024, un sold total de export de 465 GWh, cu mențiunea că aceste estimări sunt supuse unor riscuri privind evoluția contextului geopolitic actual și a condițiilor climatice, având valabilitate limitată în timp.

| Tabelul nr. 5 | - | Valorile soldului de schimb Export – Import („+” import; „-” export) |
| --- | --- | --- |

| Sold Estimare | [UM] [GWh] | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 | Cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN | s mediu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | s pesimist | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.250 |
| CNSP |  | 60 | -55 | -250 | -140 | -80 | -465 |

Deși soldul de schimb, ca valori medii lunare, rezultat din balanta Producție – Consum (tabelul nr. 6) indică un import pe primele trei luni în scenariul pesimist, respectiv export pe toată perioada în scenariul moderat, acest lucru nu se va regăsi pe toate intervalele de tranzacționare. Față de cel prognozat, nivelul soldului de schimb va varia în funcție de condițiile unui preț mai mic/mare din exterior față de prețul energiei produse în țară, de condițiile climatice înregistrate la nivel regional, precum și de existența unei lipse crescute/excedent de oferte de vânzare a energiei electrice la nivel național.

A4. Balanța producţie internă - consum intern - soldul de schimb de energie electrică

| Tabelul nr. 6 | - | Balanța producție – consum de energie electrică |
| --- | --- | --- |
| Producţia şi consumul brut de energie electrică | Producţia şi consumul brut de energie electrică Prognoza valorilor medii lunare pentru perioada 1 Noiembrie 2023 – 31 Martie 2024 |
|  | UM | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 | Cumulat |
| TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ | mii MWh | 4.814,629 | 5.064,928 | 5.202,088 | 4.950,757 | 5.332,911 | 25.365,312 |
|  | MW | 6.686,984 | 6.807,699 | 6.992,053 | 7.113,156 | 7.167,891 | 6.953,210 |
| CĂRBUNE* | mii MWh | 788,471 | 821,771 | 795,143 | 747,098 | 745,651 | 3.898,134 |
|  | MW | 1.095,099 | 1.104,531 | 1.068,741 | 1.073,417 | 1.002,219 | 1.068,567 |
| HIDROCARBURI * | mii MWh | 1.287,358 | 1.415,045 | 1.400,577 | 1.285,739 | 1.340,393 | 6.750,378 |
|  | MW | 1.787,997 | 1.901,942 | 1.882,496 | 1.847,325 | 1.801,603 | 1.850,433 |
| NUCLEAR | mii MWh | 910,800 | 947,112 | 946,368 | 883,920 | 942,867 | 4.631,067 |
|  | MW | 1.265,000 | 1.273,000 | 1.272,000 | 1.270,000 | 1.267,294 | 1.269,481 |
| SURSE REGENERABILE | mii MWh | 1.828,000 | 1.881,000 | 2.060,000 | 2.034,000 | 2.304,000 | 10.107,000 |
| din care | MW | 2.538,889 | 2.528,226 | 2.768,817 | 2.922,414 | 3.096,774 | 2.770,559 |
| în centrale hidroelectrice** | mii MWh | 1.038,000 | 1.166,000 | 1.045,000 | 1.044,000 | 1.444,000 | 5.737,000 |
|  | MW | 1.441,667 | 1.567,204 | 1.404,570 | 1.500,000 | 1.940,860 | 1.572,643 |
| Total eoliene, fotovoltaice, biomasă, respectiv | mii MWh | 790,000 | 715,000 | 1.015,000 | 990,000 | 860,000 | 4.370,000 |
|  | MW | 1.097,222 | 961,022 | 1.364,247 | 1.422,414 | 1.155,914 | 1.197,917 |
| în centrale eoliene | mii MWh | 550,000 | 600,000 | 900,000 | 800,000 | 600,000 | 3.450,000 |
|  | MW | 763,889 | 806,452 | 1.209,677 | 1.149,425 | 806,452 | 945,724 |
| în centrale fotovoltaice, inclusiv prosumatori | mii MWh | 200,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 220,000 | 720,000 |
|  | MW | 277,778 | 100,806 | 100,806 | 215,517 | 295,699 | 197,368 |
| în centrale pe biomasă | mii MWh | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 200,000 |
|  | MW | 55,556 | 53,763 | 53,763 | 57,471 | 53,763 | 54,825 |
| CONSUM BRUT ȚARĂ scenariul moderat | mii MWh | 4.750,000 | 5.000,000 | 5.200,000 | 4.700,000 | 4.750,000 | 24.400,000 |
|  | MW | 6.597,222 | 6.720,430 | 6.989,247 | 6.752,874 | 6.384,409 | 6.688,596 |
| CONSUM BRUT ȚARĂ scenariul pesimist | mii MWh | 4.900,000 | 5.150,000 | 5.350,000 | 4.850,000 | 4.900,000 | 25.150,000 |
|  | MW | 6.805,556 | 6.922,043 | 7.190,860 | 6.968,391 | 6.586,022 | 6.894,189 |
| ACOPERIRE CONSUM din producția internă scenariul moderat | mii MWh | 64,629 | 64,928 | 2,088 | 250,757 | 582,911 | 965,312 |
|  | MW | 89,762 | 87,269 | 2,806 | 360,282 | 783,482 | 264,614 |
| ACOPERIRE CONSUM din producția internă*** scenariul pesimist | mii MWh | -85,371 | -85,072 | -147,912 | 100,757 | 432,911 | 215,312 |
|  | MW | -118,571 | -114,344 | -198,807 | 144,765 | 581,869 | 59,022 |

* include valori estimate pentru CET UAT Iași

** valorile includ și producția aferentă autoproducătorilor, precum și a centralelor deținute de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. de la Porțile de Fier I și II. În funcție de evoluția situației hidrologice, valorile pot suferi modificări

*** valorile cu minus reprezintă practic necesarul de import, medie lunară

Analizând valorile estimative medii lunare și având în vedere evoluția producției interne de energie electrică din iernile anterioare, se constată că închiderea balanței producție – consum va fi direct influențată de producțiile din surse regenerabile și că, în condiții meteorologice deosebite (viscol, secetă pedologică, temperaturi extrem de reci etc), vor există perioade de neacoperire a vârfurilor de consum de energie electrică din producția internă. În același timp, spre deosebire de perioadele anterioare analizate, din cauza scăderii accentuate a consumului, dacă această tendință se va menține, valorile de import și potențialele perioade de neacoperire a vărfurilor de consum ar putea fi mai reduse decât cele estimate în anii anteriori.

A5. Producția de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie termică în cogenerare

În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic pentru populaţie, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 6,25 mil Gcal. Estimările sunt făcute în ipoteza că centralele în cogenerare vor avea posibilitatea de a-și asigura combustibilul necesar pentru producerea de energie electrică și termică (în principal gaze naturale).

| Tabelul nr. 7 | - | Prognoza producţiei de energie termică pentru a fi livrată în principalele centrale termoelectrice şi termice |
| --- | --- | --- |

| Producţia de energie termică | 1 Noiembrie 2023 – 31 Martie 2024 |
| --- | --- |
|  | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 |
| [mii Gcal] | 990,249 | 1.376,292 | 1.388,994 | 1.242,382 | 1.192,062 |

A6. Estimarea balanţei stocurilor de combustibili și volumele de apă din principalele acumulări energetice pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

## A6.1. Combustibili

Având în vedere stocurile necesar a fi constituite de producători, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024,  de 25,4 TWh şi, respectiv, 6,25 mil. Gcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt estimate după cum urmează în tabelul următor:

| Tabelul nr. 8 | - | Estimarea privind achiziţia și consumul de combustibili în principalele centrale termoelectrice |
| --- | --- | --- |

| Achiziţia și consumul de combustibili * | U.M. | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 | Cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune | mii tone | 1.523,200 | 1.427,871 | 1.285,266 | 1.252,407 | 1.354,074 | 6.876,986 |
| Gaze | mil.mc | 310,284 | 342,747 | 346,818 | 311,024 | 323,141 | 1.634,015 |
| Păcură | mii tone | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Biomasă | mii tcc | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 32,500 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune | mii tone | 1.479,703 | 1.543,795 | 1.496,743 | 1.408,595 | 1.367,398 | 7.296,234 |
| Gaze | mil.mc | 330,193 | 383,433 | 386,662 | 345,366 | 354,507 | 1.799,319 |
| Păcură | mii tone | 0,442 | 0,222 | 0,424 | 0,196 | 0,424 | 1,708 |
| Biomasă | mii tcc | 6,400 | 6,600 | 6,600 | 6,300 | 6,600 | 32,500 |

* nu sunt cuprinse datele aferente centralelor termoelectrice aferente autoproducătorilor

A6.2. Volumul de apă din principalele lacuri de amenajare

În baza prognozei meteorologice elaborate de Administrația Națională de Meteorologie și a prognozei hidrologice realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Administrația Națională „Apele Române”, denumită în continuare ANAR, în calitate de administrator al apelor din domeniul public al statului, a elaborat Prognoza valorilor minimale ale stocurilor de apă din principalele lacuri de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. Analizând estimările ANAR și ținând cont de faptul că prognozele elaborate pe o perioadă lungă de timp sunt caracterizate printr-un grad relativ redus de realizare/corectitudine, rezervele de apă din principalele lacuri de amenajare au fost estimate luând în considerare asigurarea în mod continuu a cerințelor de apă pentru populație și a altor cerințe social – economice esențiale, precum și necesarul resursei hidro în balanța producției – consum de energie electrică. În tabelul următor sunt prezentate volumele minimale de apă, corespunzătoare sfârșitului de lună, în principalele acumulări energetice.

| Tabelul nr. 9 | - | Rezervele de apă corespunzătoare sfârşitului de lună |
| --- | --- | --- |

| Perioada |  | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulări energetice | VNNR | V brut | c.u. | V brut | c.u. | V brut | c.u. | V brut | c.u. | V brut | c.u. |
| Bazin hidrografic (B.H.) | mil. mc | mil. mc | % | mil.mc | % | mil.mc | % | mil.mc | % | mil.mc | % |
| Vidraru (B.H. Argeş) | 462,2 | 315 | 68 | 306 | 66 | 287 | 62 | 262 | 57 | 240 | 52 |
| Izvorul Muntelui (B.H. Bistriţa) | 1.122 | 590 | 52 | 490 | 43 | 390 | 34 | 290 | 26 | 227 | 20 |
| Vidra (B.H. Lotru) | 340,3 | 191 | 56 | 190 | 55 | 183 | 53 | 150 | 44 | 90 | 26 |
| Fântânele (B.H. Someş) | 195,45 | 129 | 66 | 103 | 52 | 102 | 52 | 92 | 47 | 80 | 41 |
| Drăgan (B.H. Crişul Repede) | 111,95 | 68 | 61 | 54 | 48 | 54 | 48 | 52 | 46 | 46 | 41 |
| Oaşa (B.H. Sebeş) | 123,14 | 74 | 60 | 55 | 45 | 53 | 43 | 52 | 42 | 48 | 39 |
| Valea lui Iovan (B.H. Cerna) | 122,12 | 81 | 66 | 70 | 57 | 66 | 54 | 57 | 47 | 49 | 40 |
| Gura Apelor (B.H. Râul Mare) | 194,02 | 60 | 31 | 50 | 25 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 |
| Siriu (B.H. Buzău) | 76,42 | 56 | 73 | 54 | 71 | 54 | 71 | 53 | 70 | 53 | 70 |
| Poiana Mărului (B.H. Bistra Mărului) | 94,06 | 65 | 69 | 48 | 51 | 46 | 49 | 39 | 41 | 31 | 33 |
| Pecineagu (B.H. Dâmboviţa) | 60,3 | 28 | 46 | 28 | 46 | 28 | 46 | 28 | 46 | 28 | 46 |
| Râuşor (B.H.Târgului) | 52,34 | 36 | 69 | 33 | 63 | 33 | 63 | 32 | 61 | 30 | 57 |

VNNR = volumul brut corespunzător nivelului normal de retenție

c.u. = coeficient de umplere corespunzător volumelor brute

A.7 Stocuri

| Tabelul nr. 10 | - | Stocurile estimate a fi constituite până la 1 noiembrie 2023 |
| --- | --- | --- |

|  | UM | Estimat 1.11.2023 | Realizat 1.11.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cărbune | mii tone | 1.171 | 857 |
| Păcură | mii tone | 7,551 | 10,2 |
| Gaze naturale înmagazinate* | mld.mc | 3,10 | 2,96 |
| Rezerva de energie echivalentă în principalele lacuri | mii MWh | 1.817 | 2.119 |

* obligație de stocare este de 2,85 mld.mc, respectiv 90 % din capacitatea de stocare

| Tabelul nr. 11 | - | Estimarea evoluției stocurilor de combustibil la sfârșitul fiecărei luni |
| --- | --- | --- |

| Stoc de combustibili [mii tone] | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cărbune | 1.238,982 | 1.112,137 | 863,795 | 657,400 | 599,401 |
| Păcură | 6,801 | 6,500 | 7,076 | 7,100 | 6,476 |
| Biomasă | 10,100 | 10,000 | 9,900 | 10,100 | 10,000 |
| Grad de umplere depozite înmagazinare gaze | 93 | 78 | 58 | 38 | 33 |

| Tabelul nr. 12 | - | Valorile minime ale energiei echivalente și gradul de umplere în marile lacuri de acumulare la sfârşitul fiecărei luni |
| --- | --- | --- |

| Estimat Energie echivalentă [mii MWh] | Octombrie 2023 | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Ianuarie 2024 | Februarie 2024 | Martie 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.508 | 1.337 | 1.127 | 981 | 777 | 578 |
| coeficient de umplere* [%] | 59 | 52 | 44 | 38 | 30 | 22 |

* corespunzător volumelor utile

Operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul stocurilor de apă, astfel încât să asigure în lacurile de acumulare, la sfârşitul fiecărei luni, o rezervă de energie mai mare sau cel puţin egală cu cea din tabelul nr. 12.

Prin exploatarea centralelor hidroelectrice, operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale va urmări ca valorile volumelor de apă din amenajările hidroenergetice să se încadreze în Programele de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ce vor fi elaborate lunar de către ANAR și reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerințelor de apă pentru populație și a altor cerințe              social – economice esențiale.

În cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în urma unor analize efectuate cu toţi factorii implicaţi.

- Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor operatorilor economici pe perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Balanţa de energie electrică (producţie – consum), producția de energie termică produsă în cogenerare, achiziţiile şi stocurile de combustibili, precum și volumele de apă din marile amenajări hidroenergetice reprezintă elemente ale unui scenariu orientativ care va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, de modificările climatice înregistrate, precum și în funcție de Programele lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ/prezentei situații.

Pentru a se asigura un nivel de certitudine suficient de ridicat în acoperirea curbei de sarcină a SEN, chiar și la apariția unor situații limită conform scenariilor evaluate de DEN, operatorul de transport și de sistem consideră necesară îndeplinirea unor măsuri și acțiuni de pregătire și monitorizare a funcționării SEN, după cum urmează:

1. asigurarea din timp, la nivelul tuturor producătorilor de energie electrică, a cantităților de resurse energetice primare care să asigure alimentarea cu energie electrică a consumului, cât și a rezervelor necesare acoperirii dezechilibrelor generate de subcontractarea pe piețele de energie electrică, de ieșirile accidentale din funcțiune ale grupurilor energetice, disfuncționalitățile generate de condițiile meteorologice deosebite, creșteri ale consumului peste valorile estimate etc., respectiv pentru alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova, dacă situația energetică din zonă o va impune;

2. realizarea unui stoc de combustibil de siguranță în centralele cu funcționare pe cărbune. În situații excepționale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat;

3. asigurarea unei rezerve energetice minime în lacurile aferente centralelor hidroelectrice;

4. menținerea coordonării și colaborării instituționale între toate entitățile implicate în asigurarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional și în realizarea stocurilor de siguranță (autoritățile guvernamentale, operatori de rețele electrice și de gaze naturale, producători etc.);

5. asigurarea alimentării cu gaze naturale a centralelor cu funcționare pe gaze chiar în situații cu condiții meteorologice extreme (ger);

6. realizarea unui stoc de gaze naturale înmagazinate în depozite, într-un volum de cel puțin 90 % din capacitatea de înmagazinare.

Neasigurarea precedentelor două măsuri poate avea un impact semnificativ din următoarele puncte de vedere:

a) tehnic – prin reducerea cantității de gaze naturale extrase zilnic din depozite, care poate conduce la degradarea parametrilor de funcționare ai rețelei naționale de transport a gazelor naturale, cu riscul de a indisponibiliza producția de energie a unor mari producători care dețin centrale electrice care funcționează pe gaze naturale, respectiv OMV Petrom S.A. (CECC Brazi – 830 MW), S.N.G.N. Romgaz (CTE Iernut – 200 MW) și Electrocentrale București S.A. (CET-uri însumând 580 MW);

b) comercial – generat de vulnerabilitatea față de importurile de gaze naturale, în special în cazul unei crize regionale de energie;

7. respectarea programului de realizare a stocurilor de cărbune, de gaze naturale și de apă până la intrarea în sezonului de iarna 2023 – 2024;

8. realizarea programului de mentenanță în centralele electrice pentru asigurarea unei disponibilități cât mai crescute, astfel încât la apariția unei disfuncționalități/indisponibilități la grupurile energetice aflate în funcțiune, aceasta să poată fi înlocuită/substituită de grupuri energetice aflate în rezervă;

9. disponibilizarea și realizarea lucrărilor de mentenanță la grupurilor energetice în vederea funcționarii în perioada sezonului de iarnă a TA5 – 105 MW și TA6 – 105 MW CET Brazi și TA1 – 50 MW CET Arad;

10. asigurarea funcționării sistemelor centralizate de termoficare (atât a celor bazate pe grupuri de cogenerare, cât și a celor cu instalații termice de ardere) din punct de vedere al mentenanței și al asigurării cu combustibil, pentru reducerea consumului de resurse energetice la nivelul unităților administrative și pentru a se evita creșterea consumului de energie electrică și de gaze naturale, în urma substituirii energiei termice cu cea electrică sau cu gazele naturale;

11. prevederea de măsuri tehnice și organizatorice la nivel de operatori pentru asigurarea exploatării infrastructurii de transport terestru pe perioada iernii în condiții cât mai apropiate de cele normale, în mod special pe durata perioadelor meteorologice dificile/extreme (transport cărbune pe calea ferată, acces la mine, la sonde și la stații de gaze naturale, la depozite de gaze, la linii electrice aeriene, la centrale electrice regenerabile);

12. creșterea volumului de energie electrică contractată pe termen mediu și lung pentru alimentarea consumatorilor, pentru reducerea volumului cantităților de energie electrică cumpărate în Piața pentru Ziua Următoare,

13. realizarea programului de mentenanță în Rețeaua Electrică de Transport și în Rețeaua Electrică de Distribuție pentru evitarea indisponibilizării centralelor electrice sau reducerii disponibilității centralelor electrice din cauza unor indisponibilități ale rețelelor electrice, respectiv de maximizare a capacității transfrontaliere la import de energie electrică;

14. trecerea de la soluții constructive provizorii la soluții definitive (de bază) în cazul rețelelor electrice de transport și de distribuție, eventual cu întăriri și îmbunătățiri constructive, acolo unde este cazul, pentru reducerea riscului de apariție a unor incidente și de afectare a consumatorilor și a producătorilor de energie electrică.

15. asigurarea de echipe de mentenanță și de intervenție pentru toate entitățile din sistemele de energie electrică și de gaze naturale pentru remedierea disfuncționalităților și asigurarea unui nivel de disponibilitate cât mai ridicat pentru infrastructurile proprii;

16. realizarea unui stoc suficient de materiale și componente pentru remedierea/înlocuirea defecțiunilor care apar în instalațiile energetice, astfel încât timpul de remediere să fie cât mai mic;

17. încheierea de contracte de deszăpezire pentru accesul rapid la instalațiile energetice al echipelor de intervenție;

18. asigurarea de grupuri Diesel pentru alimentarea consumatorilor sensibili, a agregatelor instalațiilor energetice pentru evitarea întreruperii alimentării extracției de gaze naturale, de țiței, de transport al combustibililor prin conducte, a serviciilor interne ale centralelor electrice;

19. în situații de criză energetică regională sau europeană, scoaterea din conservare și utilizarea grupului TA7 Turceni prin activarea prevederii Art. 4, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare;

20. activarea măsurilor din Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, în situația apariției unor situații de criză în aprovizionarea cu gaze naturale.

330 pregătirea și aprobarea unui program de iarnă în domeniul energetic pentru iarna 2023 – 2024, respectiv colaborarea și coordonarea tuturor entităților din sectorul energetic, dar și a celor care asigură suport.

În contextul implementării prevederilor reglementărilor europene, respectiv a codurilor de rețea  și a Regulamentului (UE) nr. 943/2019, începând din data de 01.09.2020 se aplică noile principii și reguli privind funcționarea pieței de echilibrare și a piețelor aferente rezervelor de sistem (serviciilor tehnologice de sistem), în conformitate cu legislația secundară care a transpus/ transpune în practică prevederile regulamentelor europene (Ordinul nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, respectiv Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei). Aceste modificări – cu precădere cele prin care se elimină obligativitatea participării/ofertării pe piața de echilibrare și a utilizării obligatorii în oferta de echilibrare numai a rezervelor contractate pe piața serviciilor tehnologice de sistem cât și eliminarea limitelor de preț pentru ofertele pe piața de echilibrare – vor avea cu certitudine un impact asupra modului în care se asigură echilibrarea SEN și, mai ales, în care se asigură rezervele reale de echilibrare, impact care nu a putut fi evaluat din punct de vedere practic și care, în consecință, trebuie avut în vedere în evaluarea adecvanței pentru perioada de iarnă, în sensul asigurării unui nivel de disponibilitate acoperitor față de scenariile evaluate.

## Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite sau în situațiile în care apar defecțiuni,   accidente sau avarii în instalații, operatorul de transport și sistem, precum și operatorii de distribuție concesionari vor informa fără întârziere concedentul în legătură cu apariția sau iminența unor situații de natură să facă imposibilă alimentarea cu energie electrică în zonele afectate. De asemenea, aceste informații vor fi transmise concomitent și Comandamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului Electroenergetic Naţional, cât și a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură, și care au posibilitatea, vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi/sau gaz furnal, având obligaţia de a constitui/contracta stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.

## Finanţarea programului de iarnă Achiziție combustibili

| Tabelul nr. 13 | - | Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, pentru achiziţia de combustibili |
| --- | --- | --- |

| Operatori economici | Surse proprii, credite interne, subvenții |
| --- | --- |
| Producători de energie electrică și producători de energie electrică şi termică în cogenerare | 6,5 mld.lei |